## Slide 1: นวัตกรรมด้านการป้องกันและฟื้นฟูสภาพของการเกิดแผลกดทับ ในกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง “ ที่นอนลมจากถุงไร้ค่า ป้องกันปัญหาแผลกดทับ(ถุงน้ำยาล้างไต) ”
เจ้าของผลงาน นางสาวจุฑาทิพย์ ปิ่นคำ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
สถานที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังเบอะ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังชิ้น

## Slide 2: ความสำคัญและที่มาของการคิดค้น
รพ.สต.บ้านวังเบอะ มีจำนวนผู้สูงอายุ 657 ราย ติดบ้าน 22 ราย ติดเตียง 9 ราย จากการประเมินสภาพทั่วไป พบว่าผู้ป่วยกลุ่มติดเตียงมีปัญหาเรื่องแผลกดทับ 3 ราย เนื่องจากขาดความรู้ในการดูแลตนเองทั้งของผู้ป่วยและญาติ บางรายขาดทุนทรัพย์ในการซื้ออุปกรณ์ที่นอนลม ซึ่งมีราคาสูง จากปัญหาที่พบทำให้เกิดการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวกับวัสดุที่สามารถหาได้ง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย จากการทำนอนลมสำหรับป้องกันและฟื้นฟูการเกิดแผลกดทับในกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง จึงเกิดการสืบค้นหานวัตกรรมที่ทำขึ้นเพื่อป้องกับแผลกดทับ มีมากมายหลายรูปแบบ ซึ่งนวัตกรรมที่น่าสนใจและน่าจะนำมาทำในพื้นที่ของเราได้ดีที่สุด คือที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไต ซึ่งในพื้นที่รับผิดชอบมีผู้ป่วยโรคไตที่ล้างไตทางหน้าท้อง จำนวน 4 ราย มีถุงน้ำยาล้างไตเหลือเป็นขยะสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมากจึงเป็นที่มาของนวัตกรรมนี้

## Slide 3: จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน
1 เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ
2 เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์เพื่อฟื้นฟูสภาพแผลกดทับของผู้ป่วยติดเตียง

## Slide 4: กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน ภาพที่มาของนวัตกรรมการใช้ถุงน้ำยาล้างไต มาทำเป็นที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ

## Slide 5: วัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ (Materials)
1 ถุงน้ำยาล้างไต
2 ผ้าที่มีลักษณะนุ่มคงตัวดี เช่นผ้า cotton ผ้าฝ้าย
3 จักรเย็บผ้า
4 น้ำยาฆ่าเชื้อโรค Chlorhexidine
5 เครื่องสูบลม
6 กรรไกร
7 ไฟแช็ค
8 ถุงมือยางทางการแพทย์
9 ยางรัด
งบประมาณที่ใช้
ประมาณ 300 บาท/อัน

## Slide 6: วิธีการและขั้นตอนการดำเนินการ
1. เลือกผ้าที่นุ่มคงตัวดี เช่นผ้า cotton ผ้าฝ้าย ตัดเย็บให้มีขนาดเท่ากับหรือใกล้เคียงกับความกว้าง ความยาวของเตียงผู้ป่วย

## Slide 7: 2. เตรียมถุงน้ำยาล้างไต ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยา ฆ่าเชื้อโรค Chlorhexidine ผึ่งแดดให้แห้ง

## Slide 8: 3.นำผ้ามาตัดเย็บเป็นแถวๆ เหมือนที่นอนลม ใส่ซิปหรือเย็บสายด้านใดด้านหนึ่งเพื่อง่ายต่อการใส่ถุงน้ำยาล้างไตและดึงออกเพื่อเติมลมหรือทำความสะอาด ความกว้างของช่องตามขนาดของ ถุงน้ำยาล้างไตขณะที่สูบลมเข้าเต็มที่แล้ว ช่องละประมาณ 9.5 นิ้ว ความยาวลงมา 9-10 ช่อง ประมาณ 150-180 ซ.ม. ความกว้างของเตียง ประมาณ 70-100 ซ.ม. แล้วแต่ขนาดของเตียงและรูปร่างของผู้ป่วย

## Slide 9: 4. นำถุงน้ำยาล้างไตมาสูบลมเข้าไปจนขยายเต็มที่ พับสายแล้วใช้ยางรัดให้แน่นที่สุด ใช้ไฟลนปลายสายบีบให้ปลายสายปิดสนิท เพื่อป้องกันลมออก

## Slide 10: 5. นำถุงน้ำยาล้างไตที่อัดลมลมเรียบร้อยแล้ว นำไปยัดใส่ในแถวผ้าที่เย็บเตรียมไว้ตามความกว้าง×ความยาวของแถวให้ครบทุกแถว จัดเรียงให้เข้ารูป แล้วรูดซิปหรือมัดปิดให้เรียบร้อย

## Slide 11: 6. นำที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไตไปใช้กับผู้ป่วยได้ทันที ยกเคลื่อนย้ายง่าย น้ำหนักเบา 1-1.5 กิโลกรัม ใช้คนคนเดียวยกได้ ม้วนเก็บ ไม่เปลืองพื้นที่ ซักตากง่ายแห้งไว ระยะเวลาการใช้งานของที่นอนลมในผู้ป่วย ใช้งานได้มากกว่า 6 เดือน หรือขึ้นอยู่กับสรีระและน้ำหนักของผู้ป่วยแต่ละราย รับน้ำหนักได้ถึง 100 กิโลกรัม

## Slide 12: ผลงานนวัตกรรม “ ที่นอนลมจากถุงไร้ค่า ป้องกันปัญหาแผลกดทับ(ถุงน้ำยาล้างไต) ”

## Slide 13: ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
ผลด้านความสะดวกในการใช้งาน มีความสะดวกโยกย้ายได้ง่ายเนื่องจากมีน้ำหนักเบา ยกคนเดียวได้ ทำความสะอาดง่าย ผลของการทดสอบการใช้งานของนวัตกรรมที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไตในผู้ป่วยติดเตียงที่มีแผลกดทับจำนวน 5 ราย ที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไต เติมลม 1 ครั้งใช้ได้นานถึง 6 เดือน หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับรูปร่างและน้ำหนักของผู้ป่วยแต่ละราย จากการนำที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไตมาใช้กับผู้ป่วยร่วมกับการปฏิบัติตามมาตรฐาน การดูแลผู้ป่วยป้องกันแผลกดทับ พบว่าผลลัพธ์ของอัตราการเกิดแผลกดทับ มีแนวโน้มลดลง ผู้ป่วยที่มีแผลกดทับก็หาย
ผลลัพธ์ด้านค่าใช้จ่าย บางชิ้นงาน ถือว่าไม่ต้องใช้งบประมาณ ใช้แต่ค่าแรง เนื่องจากมีผู้บริจาคผ้าในการตัดเย็บ เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมแค่ศูนย์บาท แต่สามารถใช้ประโยชน์ได้ดี อีกทั้งใช้วัสดุที่ถือว่าเป็นขยะสิ่งแวดล้อม นำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

## Slide 14: ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
การพัฒนาความคิดอย่างต่อเนื่อง การต่อยอดผลงานเพื่อมาพัฒนาปรับใช้ในพื้นที่ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ค้นหาต้นทุนในชุมชนที่เรามี นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า และการมีส่วนร่วมของทีมงาน สหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรด้านสาธารณสุข อบต. อปท.เครือข่ายในชุมชน อสม. รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่พร้อมให้ความร่วมมือ

## Slide 15: บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)
1. การใช้ถุงน้ำยาล้างไตมาทำนวัตกรรมที่นอนลม การสูบลมเข้าไปใช้จำนวนคนหลายคนช่วยกัน จึงทำให้ถุงที่สูบลมเข้าไปมีขนาดไม่เท่ากัน เวลานำไปใส่ในผ้าที่ตัดเย็บไว้ เวลาจัดเรียงจะมีขนาดสูงต่ำไม่เท่ากันและเกิดความไม่สมดุลของที่นอน
2. ในการตัดเย็บผ้าต้องวัดให้ได้ขนาดพอดีกับถุงน้ำยาล้างไต ที่สูบลมเข้าไปขยายตัวเต็มที่แล้ว คือ 9.5 นิ้ว หากวัดหรือตัดเย็บช่องผ้าเกินไปจาก 9.5 นิ้ว เวลาใส่ถุงน้ำยาล้างไตเข้าไปในช่องผ้า จะเกิดการหลวมไม่กระชับที่นอนลม ไม่สะดวกสบายต่อผู้ป่วยในการใช้งาน
3. ที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไต จะใช้ได้ดี เกิดความพึงพอใจระดับดีมาก ในผู้ป่วยที่มีน้ำหนักไม่เกิน 70 กิโลกรัม แต่ถ้าหากเกิน 70 กิโลกรัม ที่นอนลมจะยุบตัวมากขึ้น ทำให้ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกสุขสบายน้อยลง

## Slide 16: การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
การเผยแพร่ โดยการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และลดปัญหาโลกร้อน นำขยะที่มีในชุมชนมารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งการสร้างรายได้เสริมให้แก่โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.วังชิ้น ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน โดยการให้ความรู้การทำที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไต เพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

## Slide 17: ภาพกิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านเพื่อนช่วยเพื่อน ส่งเสริมการสร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่ายของโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.วังชิ้น ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังเบอะ

## Slide 18: การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ (ต่อ)
สร้างเครือข่าย อสม. ในพื้นที่ชุมชนเกิดความเข้มแข็ม มีการต่อยอดองค์ความรู้ของ อสม.
ไปปรับใช้ในการสร้างนวัตกรรมด้วยกลุ่ม อสม.
เพื่อดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของตนเอง

## Slide 19: ผลงานแห่งความเข้มแข็งของ อสม.

## Slide 20: ผลงานเด่น รางวัลชนะเลิศ ปี พ.ศ.2563 นวัตกรรม : ที่นอนลมจากถุงไร้ค่าป้องกันปัญหาแผลกดทับ”

## Slide 21: ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้นวัตกรรมที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไต ตั้งแต่ มีนาคม 2563 – พฤศจิกายน 2563
ดูแลผู้ป่วย มีนาคม 2563
ปัจจุบันแผลกดทับหาย
ไม่เกิดแผลกดทับซ้ำ
เป็นระยะเวลา 6 เดือนแล้ว
เริ่มใช้ที่นอนลม 1 เดือน
แผลกดทับหาย

## Slide 22: ขอบคุณค่ะ